# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Структура описателя устройства (0 блок - 0 сектор на 0-й дорожке диска) в системе до 22.I.1997 г.

| Смещение | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | Резерв |
| 2 | 8 | Имя устройства |
| 10 | 3 | Признак iS-DOS: "DSK" |
| 13 | 5 | Резерв |
| 18 | 2 | Размер устройства (в блоках по 256 байт) |
| 20 | 2 | Номер 0-го блока главного каталога |
| 22 | 1 | Количество цилиндров на устройстве |
| 23 | 1 | Тип диска. Биты(0/1): 0 - 40/80 дорожек 1 - 1/2 стороны |
| 24 | 1 | Размер сектора: 1/2/4: 256/512/1024 байт |
| 25 | 1 | Количество секторов на дорожке |
| 26 | 1 | Резерв |
| 27 | 1 | Контрольная сумма описателя ????_dos.sys |
| 28 | 2 | Резерв |
| 30 | 2 | Дата (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 23) |
| 32 | 32 | Описатель ????_dos.sys1 |
| 64 | 16 | Таблица номеров секторов на дорожке |
| 1В описателе is_dos.sys по смещению +22 лежит значение вектора прерывания в системе. Используется при загрузке системы. |

Приложение 1а

Структура описателя устройства (0 блок - 0 сектор на 0-й дорожке диска) в системе 22.I.1997 г. и новее

| Смещение | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | Резерв |
| 2 | 11 | Имя устройства |
| 13 | 3 | Признак iS-DOS: "DSK" |
| 16 | 2 | Резерв |
| 18 | 2 | Размер устройства (в блоках по 256 байт) |
| 20 | 2 | Номер 0-го блока главного каталога |
| 22 | 1 | Количество цилиндров на устройстве |
| 23 | 1 | Тип диска. Биты(0/1): 0 - 40/80 дорожек 1 - 1/2 стороны |
| 24 | 1 | Размер сектора: 1/2/4: 256/512/1024 байт |
| 25 | 1 | Количество секторов на дорожке |
| 26 | 1 | Резерв |
| 27 | 1 | Контрольная сумма описателя ????_dos.sys |
| 28 | 2 | Резерв |
| 30 | 2 | Дата (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 23) |
| 32 | 32 | Описатель ????_dos.sys1 |
| 64 | 16 | Таблица номеров секторов на дорожке |
| 1В описателе is_dos.sys по смещению +22 лежит значение вектора прерывания в системе. Используется при загрузке системы. |

Приложение 1б

Структура описателя загрузочного устройства винчестера

(Обычно размещается на треке 0, но допускается размещение на треках 1-255)

| Смещение | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Байты 0-27 соответствуют указанным в ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 и 1а |
| 28 | 2 | Байты из вектора конфигурации ядра (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) со смещениями -8 и -7 Значение их неизвестно. |
| Байты 30-63 соответствуют указанным в ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 и 1а |
| 64 | 32 | Описатель is_dos.rom |
| 96 | 1 | Контрольная сумма описателя is_dos.rom |
| 97 | 24 | Байты 16-39 драйвера винчестера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 24)1 |
| 97 | 1 | HEAD | Количество головок винчестера |
| 98 | 1 | SECTOR | Количество секторов винчестера |
| 99 | 2 | DEV A | Начальный трек винчестера для устройства A |
| 101 | 2 | DEV B | Начальный трек винчестера для устройства B |
| 103 | 2 | DEV C | Начальный трек винчестера для устройства C |
| 105 | 2 | DEV D | Начальный трек винчестера для устройства D |
| 107 | 2 | DEV E | Начальный трек винчестера для устройства E |
| 109 | 2 | DEV F | Начальный трек винчестера для устройства F |
| 111 | 2 | DEV G | Начальный трек винчестера для устройства G |
| 113 | 2 | DEV H | Начальный трек винчестера для устройства H |
| 115 | 2 | HS2 | Значение HEADxSECTORx2 |
| 117 | 2 | CYL | Количество цилиндров на винчестере |
| 119 | 2 | CLT | Начальный трек текущего устройства2 |
| 121 | 4 | Резерв |
| 125 | 3 | Признак загрузочного диска винчестера - "KAY" |
| 128 | 32 | Описатель uni_boot.sys |
| 160-255 |  | Не используется |
| Эта информация, вносится программой uni_con.com при создании загрузочного устройства для запуска системы с винчестера (см. "Загрузка системы с HDD"). |
| 1В эти байты программа uni_con.com сохраняет параметры текущего драйвера винчестера на момент работы программы. Это нужно для того, чтобы восстановить параметры винчестера в драйвере при загрузке системы с винчестера. Эти байты берет программа hdd_boot при загрузке системы. |
| 2Внутренняя переменная драйвера винчестера, внешними программами не устанавливается и в данном случае значения не имеет. |

# Приложение 2

Структура вектора символьного устройства ввода (СУВВ) /$g_key(#11)

| Смеще-ние | Имя | Дли-на | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -20 | COUNT | 4 | Счётчик прерываний |
| -16 | R_IM2 | 2 | Адрес процедуры обработки IM2 |
| -14 | ACOUN | 2 | Адрес счётчика прерываний COUNT |
| -12 | TIMER | 2 | Адрес процедуры, вызываемой (если не 0) при (COUNT)=0 |
| -10 | CRKEY | 1 | Номер канала текущего СУВВ |
| -9 | TTYIN | 3 | Переход на процедуру ввода символа с клавиатуры |
| -6 | KWAIT | 3 | Переход на процедуру ожидания состояния клавиатуры с ненажатыми клавишами (kwait(#08)) |
| -3 | KTEST | 3 | Переход на процедуру проверки на нажатие какой-либо клавиши (ktest (#09)) |
| 0 | K_CSR | 1 | Байт состояния СУВВ (клавиатуры) биты (0/1): 0 - строчные/ПРОПИСНЫЕ 1 - latin/русские 2 - текст/псевдографика 3 - запрет kwait(1) (сбрасывается сам) |
| 1 | M_CSR | 1 | Маска разрешения смены соответствующих битов K_CSR (1 - разрешен) |
| 2 | KLAST | 1 | Код последней нажатой клавиши |
| 3 | REPD | 1 | Интервал между первыми двумя одинаковыми клавишами (значение по умолчанию 29) |
| 4 | REPP | 1 | Интервал между последующими одинаковыми клавишами (значение по умолчанию 1) |
| 5 | IKEYB | 2 | Адрес процедуры опроса клавиатуры |
| Байты 0(8) лежат в соответствующем канале устройства (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7) |

# Приложение 3

Структура вектора конфигурации ядра ($g_cnfg(#10))

| смеще-ние | имя | дли-на | комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -8 |  | 2 |  |
| -6 |  | 1 | Размер электронного диска по умолчанию (обычно 29) |
| -5 | ABODY | 2 | Адрес тела электронного диска |
| -3 | CRDEV | 1 | Номер канала устройства Т (текущего) |
| -2 | QUDEV | 1 | Номер канала устройства Q (быстрого) |
| -1 | SYDEV | 1 | Номер канала устройства S (системного) |
| 0 | CNFG | 1 | Текущее количество компонент ОС |
| 1 | STOP | 2 | Адрес вершины ОС (то же, что и BTCHN) |
| 3 | UTOP | 2 | Адрес вершины программы пользователя |
| 5 | ADCAT | 2 | Адрес начала электронного диска |
| 7 | SZCAT | 1 | Размер электронного диска в блоках (1 блок - 260 байт) |
| 8 | APWR | 16 | Адрес загрузки 8-ми компонент ОС |
| 24 | QNMOD | 8 | Текущее количество модифицированных блоков на 8-ми блочных устройствах В TASiS VEGA (с её 16 устройствами) – свободно!!!!!!!!!!!! |
| 32 | DGCHN | 2 | Адрес начала области каналов (ОК) |
| 34 | BTCHN | 2 | Адрес конца области каналов |
| 36 | PTCHN | 2 | Указатель текущего заполнения области каналов |
| 38 | ERDEV | 2 | Адрес программы обработки ошибок блочных устройств |
| 40 | QVST | 2 | Адрес процедуры запроса для блочных устройств (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) |
| 55 | $ANLZ |  | CALL ANLZ - процедура обработки RST 16 |
| 62 | EMPTY |  | RET |
| 66 |  | 1 | EI или DI в зависимости от того, разрешены прерывания или нет (с 30.IV.1998) |

Приложение 4

Структура тела дискового драйвера (sys_driv.blk)

| Смеще-ние | Имя | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | INSTL | 2 | Адрес процедуры инсталляции (если 0, то не нужна) |
| 2 | BREAD | 2 | Адрес процедуры чтения / dread (#0D) |
| 4 | BWRIT | 2 | Адрес процедуры записи / write (#0E) |
| 6 | BINIT | 2 | Адрес процедуры инициализации / binit (#0F) |
| 8 | SCCSR | 1 | Регистр состояния (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) |
| 9 | DRCSR | 1 | Регистр состояния (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) |
| 10 | OFIM2 | 2 | Смещение от начала драйвера до кода IM2 в процедуре восстановления режима IM2 на выходе из драйвера. Если значение равно #0000, то IM2 на выходе не устанавливается |
| 12 | TPSYS | 1 | тип TR-DOS'а (0/1) 0 - 5.01 1 - 5.03 и выше |
| 13 | QRDWR | 1 | Число попыток записи/чтения |
| 14 | TMBUF | 2 | Адрес буфера драйвера, объём буфера - 1 кБ |
| … | … | … | … |
| 20 |  | 2 | Номер текущего сектора в буфере драйвера |
| 28 | … | … | Тип диска 7 бит – признак двойной плотности (для турбированных контроллеров) |
| 30 |  | 1 | Тип дисковода. Биты (0/1): 0 - 40/80 дорожек 1 - 1/2 стороны |
| 31 | TMWT | 1 | Задержка начала чтения сектора |
| 32 | HTIME | 1 | Время перемещения головок дисковода |
| 33 |  | 1 | Тип диска. Биты (0/1): 0 - 40/80 дорожек 1 - 1/2 стороны |
| 34 |  | 1 | Размер сектора: 1/2/4: 256/512/1024 байт |
| 35 |  | 1 | Количество секторов на дорожке |
| 36 |  | 16 | Таблица номеров секторов на дорожке |
| Байты 8..15(8) хранятся в канале и в векторе блочного устройства (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 6,7) Байты 33..51 описывают диск и соответствуют байтам 23..25 и 64..79 в 0-ом блоке описателя устройства. $binit(#0F) сам настраивает драйвер на iSDOS-диск. Для настройки драйвера на нестандартную дискету (TR-DOS, MS-DOS и т.п.) проинициализируйте эти байты. |

Приложение 4а

Структура тела драйвера *.typ - устройства вывода на дисплей

| Смещение | Длина | Имя | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 |  | как правило, не используется |
| 2 | 2 | TYPE | точки входа для рестартов печати символов |
| 4 | 2 | TYCPL |  |
| 6 | 2 | TYPOS |  |
| 8 | 1 |  | ширина матрицы символов в точках (6 для ty42 и 4 для ty64). Используется рестартами $y__ и $n__ уровня WIND.SYS В драйверах под TASiS здесь байт для системного порта (#2E) – признак другого экрана (текстовый). Может использоваться универсальными утилитами при выяснении типа системы. |
| 9 | 4 |  | зарезервировано |
| 13 | 1 |  | должен быть равен 0 (признак typ) |
| 14 | 2 |  | зарезервировано |
| 16 | 2 | GSZ | размер знакогенератора в байтах |
| 18 |  |  | собственно, знакогенератор драйвера |
| байты 8...15 хранятся также в канале и в векторе символьного устройства вывода. Байты, соответствующие зарезервированным используются там для хранения текущих координат печати и адреса процедуры обработки ошибок символьного устройства вывода. |

Приложение 4б

Структура тела драйвера *lpr - устройства вывода на принтер

| Смещение | Длина | Имя | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 |  | инициализация портов принтера, если это необходимо |
| 2 | 2 |  | процедура печати символа, поданного в регистре A |
| 4 | 9 |  | зарезервировано |
| 13 | 1 |  | должен быть равен 1 (признак *.lpr) |
| 14 | 2 |  | зарезервировано |
| байты 8...15 хранятся также в канале и в векторе символьного устройства вывода. |

Приложение 4в

Структура тела драйвера *key:

| Смещение | Длина | Имя | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 |  | как правило, не используется |
| 2 | 2 | TTYIN | точки входа для рестартов ввода с клавиатуры |
| 4 | 2 | KWAIT |  |
| 6 | 2 | KTEST |  |
| 8 | 1 | K_CSR | регистр состояния, биты (0/1): 0 - строчные/ЗАГЛАВНЫЕ 1 - lat/рус 2 - текст/псевдографика 3 - разрешение/запрет kwait. Этот бит сбрасывается сам при пустом буфере |
| 9 | 1 | M_CSR | маска разрешения смены соответствующих битов регистра K_CSR (1 - смена разрешена) |
| 10 | 1 | K_LAST | код последней нажатой клавиши |
| 11 | 1 | REPD | интервал между первыми двумя одинаковыми клавишами (задержка автоповтора). Значение по умолчанию - 29 |
| 12 | 1 | REPP | интервал между последующими одинаковыми клавишами (частота автоповтора). Значение по умолчанию - 1 |
| 13 | 2 | IKEYB | адрес процедуры опроса клавиатуры |
| 14 | 2 |  | зарезервировано |
| 16 | 2 | KS | размер таблицы кодов клавиш |
| 18 |  | KS | собственно, таблица кодов клавиш |
| ... | ... | ... | ... |
| KS+18 | 1 | PNKEY | число нажатых клавиш |
| KS+19 | 1 |  | смещение в буфере клавиш до кода для TTYIN |
| KS+20 | 32 |  | буфер нажатых клавиш (заполняется и опорожняется с помощью INC) |

Приложение 4г

Структура тела дискового драйвера винчестера для TASiS (MCHS_TAS.blk)

| Смеще-ние | Имя | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | INSTL | 2 | Адрес процедуры инсталляции (если 0, то не нужна) |
| 2 | BREAD | 2 | Адрес процедуры чтения / dread (#0D) |
| 4 | BWRIT | 2 | Адрес процедуры записи / write (#0E) |
| 6 | BINIT | 2 | Адрес процедуры инициализации / binit (#0F) |
| 8 | SCCSR | 1 | Регистр состояния (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) |
| 9 | DRCSR | 1 | Регистр состояния (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) |
| 10 | ADBUF | 2 | Адрес буфера драйвера (для TASiS = #0200 – драйвером переменная не используется) |
| 12 | LABTYP | 3 | Метка типа драйвера – стринг “hdd” С тем же смещение в драйвере RAM-диска стринг “ram” Также резерв для ROM-диска “rom” и CD-ROM-диска “cdr” и прочих !! |
| 15 | CLAST | 1 | Формально - размер сектора в блоках (=2 для винта). Реально, внутренняя переменная Если = 0 – драйвер настраивается сам, прихватывая параметры кол-ва головок и секторов из 3-го сектора 0 трека винта. Настройщики драйвера устанавливают этот байт равным 2. Для драйвера с LBA-адресацией – тоже!! |
| 16 | HEADS | 1 | Кол-во головок на винте |
| 17 | SECTORS | 1 | Кол-во секторов на дорожке Если HEADS и SECTORS равны 0, внешние утилиты воспринимают это как Адресацию LBA, иначе – адресация CHS !!!! |
| 18 | TABBEG | 16 (32) | Таблица для 8-ми разделов на винте. В CHS-адресации по слову на раздел, в LBA-адресации по 2 слова на раздел !!!!! |
| #2f (#46) | DEVN | 1 | Маска типа устройства #A0 – master #B0 – slave. Соответственно, адрес этой переменной для CHS (#2f) и LBA (#46)-адресации разный!!!! |
| Для iS-DOS Classic и Chick имеются аналогичные драйверы !!!! |

# Приложение 5

Структура вектора символьного устройства вывода (СУВЫВ) / g_tydv (#12) DOS.SYS

| Смеще- ние | Имя | Дли- на | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | CRTYP | 1 | Номер канала текущего СУВЫВ |
| -9 | PRCHR | 3 | Переход на процедуру вывода символа на экран (принтер) / ttyoyt (#0A) |
| -6 | PRCPL | 3 | Переход на процедуру задания инверсного/нормального режима печати / prcpl (#0B) |
| -3 | PRAD | 3 | Переход на процедуру установки координат / pradd (#0C) |
| 0 | BYTST | 1 | Длина курсора текущего драйвера экрана |
| 1 | XYPOS | 2 | Текущие логические координаты печати |
| 3 | XYPOS | 2 | Текущие физические координаты печати |
| 5 | type | 1 | Тип устройства: 0 - экран / 1 - принтер |
| 6 | ertyp | 2 | Адрес обработки ошибки СУВЫВ |
| Байты 0(8) лежат в соответствующем канале устройства (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7) |

# Приложение 6

Структура вектора блочного устройства (БУ) / g_bldv(#13) DOS.SYS

| Смеще- ние | Имя | Дли- на | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | CRBLK | 1 | Номер канала текущего блочного устройства |
| -9 | BREAD | 3 | Переход на процедуру чтения / dread (#0D) |
| -6 | BWRIT | 3 | Переход на процедуру записи / write (#0E) |
| -3 | BINIT | 3 | Переход на процедуру инициализации / binit (#0F) |
| 0 | SCCSR | 1 | Регистр состояния. Биты (0/1) 0..2 - номер устройства для виртуального диска 3 - драйвер без буфера/с буфером 4 - не выполнять/выполнять autoflush при каждой модификации блоков в кэше 5 - запрет/разрешение чтения для RST 6 - запрет/разрешение записи для RST 7 - мимо электронного диска/через него |
| 1 | DRCSR | 1 | Регистр состояния. Биты 0/1 0 - запрос по адресу в QVST при обращении к устройству (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 1 - флаг авто-флаша (сбрасывается пользователем) 2 - TR-DOS/нет 3..6 - не используются 7 - не/отрабатывать ошибки (erdrv (#1F)) |
| 2 |  | 6 | смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |

# Приложение 7

Описание канала устройства (длина 10 байт)

| Смеще- ние | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | TDISR | 1 | Номер канала драйвера, обслуживающего устройство |
| 1 | PARM | 1 | Параметры для драйвера/номер устройства |
| 2 | SCCSR | 8 | Байты 0..7 соответствующего вектора (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 2,5,6) |

# Приложение 8

Описание канала драйвера/резидента (длина 18 байт)

| Смеще- ние | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DEV | 1 | Номер устройства, с которого он был загружен |
| 1 | CAT | 2 | Каталог, в котором находится драйвер |
| 3 | NFILE | 1 | Номер файла в данном каталоге |
| 4 | LSA | 2 | Адрес загрузки драйвера |
| 6 | LINK | 2 | Длина драйвера |
| 8 | DCSR | 1 | Состояние драйвера |
| 9 | QDEV | 1 | Количество обслуживаемых устройств |
| 10 | NAME | 8 | Имя драйвера/резидентной задачи |

Приложение 9

Резидентный вектор файловой службы / $bkfcb(#35) DUD.SYS

| Смеще-ние | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -8 | DSIZE | 2 | Размер открытого устройства в блоках |
| -6 | BMSIZ | 2 | Размер бит-карты в байтах (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) |
| -4 | FCBA | 2 | Адрес описателя файла пользователя |
| -2 |  | 1 | Временный номер файла |
| -1 | FNUMB | 1 | Номер файла (#FF, если файл не открыт) |
| 0(32) Описатель текущего (открытого) файла: |
| 0 | FNAME | 8 | Имя |
| 8 | FTYPE | 3 | Тип |
| 11 | FSTAT | 1 | Регистр состояния файла. Биты (0/1): 0 - удален/существует 2 - защищен от чтения(1) 3 - защищен от записи(1) 4 - видимый/скрытый файл 5 - файл/каталог (корневой файл) 6 - сегментированный/непрерывный 7 - защищен от удаления(1) |
| 12 | FLSA | 2 | Адрес загрузки по умолчанию |
| 14 | FLENG | 3 | Длина |
| 17 | FSDBN | 2 | Номер блока описателя сегмента (Для непрерывного файла - номер нулевого блока файла) |
| 19 | WRKST | 1 | байт "Special" |
| 20 |  | 6 | Резерв |
| 26 | FSUM | 2 | Контрольная сумма файла |
| 28 | FVERS | 2 | Время |
| 30 | FDATE | 2 | Дата |
| 32(23) Описатель текущего (открытого) каталога (внутренний) |
| 32/0 | CATLG | 8 | Имя текущего каталога |
| 40/8 |  | 3 | пробелы (тип каталога) |
| 43/11 |  | 1 | CSR каталога |
| 44/12 | CDLSA | 2 | CBBN каталога-прародителя |
| 46/14 | *CSIZE | 3 | Размер каталога в байтах1 |
| 49/17 | CSDBN | 2 | Номер блока описателя сегмента |
| 51/19 | CBBN | 2 | Номер 0-го блока каталога |
| 53/21 | *NFILE | 1 | Общее число файлов (включая сам каталог и удаленные) |
| 54/22 | *NEFIL | 1 | Число файлов без каталога и удаленных |
| 55/23 | *LEVEL | 1 | Уровень вложенности подкаталога1 |
| * - неиспользуемые переменные во внешнем описателе каталога |
| 1С 24.XII.1996 года уровень вложенности подкаталога перенесен с 16-го байта описателя каталога в 23-й в связи с тем, что 16-й байт является старшим байтом длины файла (в данном случае каталога), и хотя каталог не может быть длиной более 16 блоков, при отладке программ бывали случаи, когда это изрядно вредило (см. new_cats.hlp в папке SHELL\HELP). |

Приложение 10

Вектор окна для wt(#61). Подаётся в IX на входе большинства рестартов в WIND.SYS

| Смещение | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X_COOR | 1 | Координата X для распечатки окна |
| 1 | Y_COOR | 1 | Координата Y для распечатки окна |
| 2 | Y_SIZE | 1 | Высота окна (размер Y) |
| 3 | X_SIZE | 1 | Ширина окна (размер X) |
| 4 | ATTR | 1 | Атрибуты окна |
| 5 | SHADE | 1 | Атрибуты тени (если старший бит установлен, то тень не выводится) |
| 6 | X_coor | 1 | Координата X для распечатки текста |
| 7 | X_size | 1 | Ширина для распечатки текста с помощью процедур lwt, adrwt, lenwt |
| Все расстояния отсчитываются от левого верхнего угла экрана и измеряются в знакоместах 8х8 (IX+0..3) и в знакоместах 6х8 (IX+6,7) Вектор часто включается в состав больших векторов (см. $menu(#91), $scrol(#70), ПРИЛОЖЕНИЕ 18) |

Приложение 11

Вектор для строкового редактора / edstr(#7F) WIND.SYS / подается в IX.

| Смеще-ние | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -23 | KDEV | 1 | Логический номер драйвера клавиатуры |
| -22 | KCSR | 1 | управляющий регистр для драйвера клавиатуры (K_CSR) |
| -21 | MCSR | 1 | (M_CSR) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) |
| -20 | XS | 1 | X-координата начала редактируемой области экрана в знакоместах 6x8 |
| -19 | YS | 1 | Y-координата (от левого верхнего угла экрана) начала редактируемой области экрана |
| -18 | LN | 1 | Длина редактируемой области экрана в знакоместах 6х8 |
| -17 | HT | 1 | Высота редактируемой области экрана |
| -16 | SCSR | 1 | Регистр состояния строкового редактора. Биты (0/1): 7 - mod - признак модифицированной строки (1) 6 - s_e - smbgt/edstr 1 - c_i - change/insert 0 - t_d - text/document - отрабатывать(1) или нет(0) логические границы |
| -15 | DBUF | 2 | адрес ASCII-буфера строки |
| -13 | XC | 1 | текущая Х-координата курсора в буфере |
| -12 | XMAX | 1 | максимальная длина строки-2 |
| -11 | LM | 1 | левая логичесая граница |
| -10 | RM | 1 | правая логическая граница |
| -9 | XO | 1 | число пропускаемых символов |
| -8 | SZ | 1 | ширина поля требования скроллинга |
| -7 | CODE | 1 | код, возвращаемый редактором |
| -6 | LNST | 1 | длина строки с <ENTER> |
| -5 | COM | 1 | команда, которую должен выполнить редактор при входе |
| -4 | TYPE | 2 | адрес подпрограммы отображения текущего состояния (если 0, то не вызывается) |
| KDEV: может принимать 2 значения: (0/1). При входе edstr переключается на указанный, на выходе восстанавливает текущий. При загрузки iS-DOS устанавливает 0-ой. Программа edstr(#7F) является внутренней точкой входа рестарта smbgt(#6E) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 14). Предполагалось его использование в базах данных прямо в файловых панелях, для чего их вектора совместили (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 18). (Коды, с которыми edstr возвращается см. ПРИЛОЖЕНИЕ 13). |

Приложение 13

Коды, формируемые edstr (#7F) / WIND.SYS /

| Значение | Комментарий |
| --- | --- |
| XMAX=32 | Попытка передвинуть курсор за правую физическую границу XMAX |
| XMIN=33 | Попытка передвинуть курсор за левую физическую границу (0) |
| PDEL=34 | Попытка удаления за левой физической границей |
| RMRG=35 | Попытка передвинуть курсор за правую логическую границу (RM) |
| LMRG=36 | Попытка передвинуть курсор за левую логическую границу (LM) |
| LDEL=37 | Попытка удаления за левой логической границей |
| RSCR=38 | Требование правого скроллинга |
| SDEL=40 | Требование левого скроллинга |
| PINS=41 | Попытка выдвинуть текст за правую физическую границу |
| LINS=42 | Попытка выдвинуть текст за правую логическую границу |
| ELNS=43 | Длина строки превышает XMAX+2 |

Приложение 14

Вектор 3-го уровня "Оконная технология" / g_scr (#72) WIND.SYS /

| Смеще-ние | Имя | Длина | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| -2 |  | 2 | Адрес таблицы функций пользователя для $panel (#6A) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 15) |
| 0 | PAPER | 1 | Атрибуты экрана |
| 1 | BORD | 1 | Атрибуты бордюра |
| 2 |  | 9 | Не используются |
| параметры для smbgt (#6E): |
| 11 | SMDRV | 1 | Логический номер драйвера клавиатуры |
| 12 | SMKCS* | 1 | Управляющий регистр для драйвера клавиатуры (K_CSR) |
| 13 | SMMCS* | 1 | M_CSR (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) |
| 14 | SMXS* | 1 | Левая верхняя координаты редактируемой строки на экране в знакоместах |
| 15 | SMYS* | 1 |  |
| 16 | SMLN* | 1 | Длина редактируемой области экрана |
| 17 | SMHT* | 1 | Высота редактируемой области экрана |
| 18 | SMCSR | 1 | Регистр состояния строкового редактора. Биты (0/1): *6 - s_e - smbgt/edstr - режим работы (0) 7 - c_i - change/insert |
| 19 | SMDBF* | 2 | Адрес строки |
| 21 | SMXC* | 1 | Текущая X-координата курсора в тексте |
| 22 | SMXMX* | 1 | Максимальная длина строки - 2·(LN·HT-1) |
| 23 | SMLM* | 1 | Левая логическая граница |
| 24 | SMRM | 1 | Правая логическая граница |
| 25 | SMXO* | 1 | Число пропускаемых символов |
| 26 | SMSZ | 1 | Ширина поля требования скроллинга |
| 27 | SMCOD | 1 | Код, возвращаемый редактором |
| 28 | SMLNS | 1 | Длина строки с кодом 13 |
| 29 | SMCOM | 1 | Команда, которую должен выполнить редактор при входе |
| 30 | SMTYP | 2 | Адрес подпрограммы отображения текущего состояния (если 0, то не вызывается) |
| Параметры для строкового редактора smbgt полностью дублируют вектор для edstr (#7F), в чем можно убедиться, ознакомившись с ПРИЛОЖЕНИЯМИ 11 и 18 Значения всех границ могут изменяться в пределах от 0 до 253 * Все параметры, отмеченные "*" smbgt инициализирует сам. |

Приложение 15

Подпрограммы функции panel (#6A) - работа с панелью / WIND.SYS /

| № функции | Имя | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рестарт имеет 21 точку входа, причем первые 12 функций необходимы для его поддержки (он сам обращается к этим функциям), а остальные задают режим работы. Адреса функций 0..11 сведены в таблицу, адрес которой лежит в векторе WIND.SYS со смещением -2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 14). Т.о. пользователь может подменить эти 12 функций на свои, что и делают некоторые базы данных. Этим же рестартом пользуется оболочка (уровень SHELL.SYS), рисуя на экране свои панели с файлами. Рестарт вынесен в уровень WIND.SYS, что предполагает возможность его использования даже при отсутствии уровня SHELL.SYS. Нужная функция выбирается с помощью регистра A. |
| 0 | fprev | По входному номеру записи в регистре DE найти предыдущую запись. Выход: C - ошибка ввода Z - успешно (DE' - номер) NZ - запись отсутствует (DE' - прежний номер записи) |
| 1 | fnext | По входному номеру записи в регистре DE найти следующую запись. Выход: C - ошибка ввода Z - успешно (DE' - номер) NZ - запись отсутствует (DE' - прежний номер записи) |
| 2 | pread | Заполнить буфер текущей записью |
| 3 | g_rcst | Вернуть в регистр A состояние записи |
| 4 | p_rcst | Установить состояние текущей записи равным регистру B |
| 5 | g_no | Вернуть в регистр A номер отметки |
| 6 | p_no | Установить номер отметки текущей записи равным регистру B |
| 7 | g_min | Вернуть в DE' минимальный номер записи |
| 8 | g_max | Вернуть в DE' максимальный номер записи |
| 9 | crcor | Установка курсора |

| 10 | tssel | Проверка, можно ли отмечать данную запись: Z- да, NZ - нет |
| --- | --- | --- |
| 11 | tsres | Проверка на маску: Z - подходит, NZ - нет, C - нет |
| 12 | inipnl | Самостоятельная инициализация вектора панели. C - системная ошибка |
| 13 | ctman | Печать панели с инициализацией начала страницы |
| 14 | ctmin | То же, но конца страницы |
| 15 | tymin | Скроллинг вверх с печатью нижней строки |
| 16 | tymax | Скроллинг вверх (вниз?) с печатью верхней строки |
| 17 | fcmon | Движение по панели |
| 18 | cname | Печать текущей записи на месте курсора |
| 19 | oncrs | Зажигание курсора |
| 20 | ofcrs | Тушение курсора |
| 21 | crset | Установка курсора на заданный номер записи и желаемую позицию |

Приложение 16

Команды оболочки / SHELL.SYS /

| Код | Клавиша | Имя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0(#00) |  | fcmon | Выход без каких-либо специальных действий |
| 5(#37) | 7 | mkdir | Создание подкаталога на текущей панели |
| 6(#06) | CS/2 | rtdev | Выбор устройства на правой панели |
| 7(#07) | CS/1 | lfdev | Выбор устройства на левой панели |
| 8(#08) | CS/5 | plpan | Перемещение курсора на левую панель без открытия устройства |
| 9(#09) | CS/8 | prpan | Перемещение курсора на правую панель без открытия устройства |
| 13(#0D) | ENTER | curun | Запуск файла, на котором стоит курсор, а также вход и выход из каталога |
| 14(#0C) | CS/SS | dbpnl | Копирование текущей панели на альтернативную |
| 54(#36) | 6 | view | Запуск программы просмотра согласно файлу S:SHELL\extview.txt |
| 56(#38) | 8 | gmenu | Вызов главного меню |
| 79(#4F) | O | nlpan | Перемещение курсора на левую панель с открытием устройства |
| 80(#50) | P | nrpan | Перемещение курсора на правую панель с открытием устройства |
| 104(#68) | h | prnt | Запуск программы печати согласно файлу S:SHELL\extprint.txt |
| 111(#6F) | o | plpan | то же, что 8 - CS/5 |
| 112(#70) | p | prpan | то же, что 9 - CS/8 |
| m - monitor – вызов системного монитора (в TASiS EX и выше). |
| Код | pnCSR | Имя | Примечание |
| 240(#F0) | 01110 | cvwnel | Перепечатка текущей панели с сохранением позиции курсора |
| 241(#F1) | 01010 | nvwpnl | Перепечатка текущей панели с установкой курсора на начало панели |
| 242(#F2) | 01110 | cshel2 | Аналог $shel2(#82) с сохранением позиций курсора на обеих панелях |
| 243(#F3) | 01010 | nshel2 | Полный аналог рестарта $shel2 |
| 244(#F4) | 01110 | cshel1 | Аналог $shel1(#81) с сохранением позиций курсора на обеих панелях |
| 245(#F5) | 01010 | nshel1 | Полный аналог рестарта $shel1 |
| 246(#F6) | 01110 | cshel0 | Аналог $shel0(#80) с сохранением позиций курсора на обеих панелях |
| 247(#F7) | 01010 | nshel0 | Полный аналог рестарта $shel0 |
| 248(#F8) | 00110 | _panel | Перепечатка текущей панели с сохранением отметки |
| 251(#FB) | 11010 | new | Перепечатка текущей панели с открытием устройства |
| Выполнить все эти команды можно если вернуться в оболочку с флагом Z и NC по RET или по рестарту shout(#84). Чтобы выполнить данные команды и остаться в прикладной задаче пользуйтесь рестартом shsubr(#8E). Эти же команды отрабатывает оболочка при опросе клавиатуры. Все остальные коды клавиш оболочка ищет в файле S:SHELL\extkey.txt. Рестарт shsubr инициализирует панель при ее перепечатке. После чего при повторном его вызове с любым кодом кроме перечисленных (например 255) он перехватит управление и будет сам отрабатывать движение по панели вверх и вниз. По любой клавише кроме A, Q,CS/A,CS/Q он вернет управление. Запуска файлов рестарт shsubr не производит. В случае вызова по рестартам флаг Z не существенен. Биты регистра pnCSR см. ПРИЛОЖЕНИЕ 17. |

Приложение 17

Вектор оболочки / $g_mpan (#87) - BC' / SHELL.SYS/

| Смещение | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -9 | SHLDAT | 2 | Дата трансляции SHELL.SYS |
| -7 | ERCSR | 1 | Управляющий байт для $shexe (#93): 0 - не/1 - сообщить об ошибке 81 (нет файла) |
| -6 | FNC | 1 | Код ошибки или клавиши |
| -5 | nLOG | 1 | Управление подкраской строки подсказок: 1 - красить, 0 - нет / $mmenu (#89) |
| -4 | pnCSR | 1 | Регистр состояния печати панелей. Биты: 0 - pn - временный номер панели 1 - sw - разрешение (требование) смены панели (1) 2 - crs - сброс (0)/сохранение (1) позиции курсора 3 - in - сброс (1)/сохранение (0) отметки 4 - nw - открытие устройства (1) 5 - err - наличие ошибок (внутреннее употребление) pnCSR подаётся в регистре B на входе в $shpanl (#90) |
| -3 | DFANL | 2 | Адрес анализатора 12 функций (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 15) |
| -1 | NPANL | 1 | Номер панели / $g_curs (#8A) - B' |
| 0 | CHPAN | 2 | Номера каналов левой и правой панелей / $g_mpan (#87) - BC' |
| 2 | PAPER | 1 | Цвет верхней части экрана |
| 3 | GRAND | 1 | Цвет бордюра |
| 4 | MWCOL | 2 | Цвета надписей "Please Wait" левой и правой |
| 6 | FCURS | 2 |  |
| 8 | Pshl | 8 | Путь: "S:SHELL\" |

Приложение 18

Вектор панели ("плавающее меню") / $g_curs (#8A) SHELL.SYS /

| Смещение | Имя | Длина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| -48 | CURDRV | 1 | Номер устройства панели / $g_mpan (#87) - DE' |
| -47 | CRCAT | 2 | Номер каталога панели |
| -45 | WAYS | 1 | Номер канала, хранящего путь панели |
| -44 | PCSR | 1 | Регистр состояния панели. Биты (1): 0 - dubl - обязательная печать обеих панелей 1 - ect - запрет печати каталогов 2 - crt - сохранение позиции курсора при перепечатке панели 3 - dir - текущее направление движения курсора 4 - sort - сортировка разрешена 5 - cat - запрет печати каталогов, если они не подходят под маску 6 - otm - отметка разрешена 7 - emp - панель пустая |
| -43 | RMIN | 2 | Минимальный подходящий номер записи |
| -41 | RMAX | 2 | Максимальный подходящий номер записи |
| -39 | CMIN | 2 | Номер записи, открывающий страницу |
| -37 | CMAX | 2 | Номер записи, закрывающий страницу |
| -35 | POS | 1 | Позиция курсора |
| -34 | REC | 2 | Текущий номер записи |
| -32 | DFAL | 2 | Текущее количество подходящих записей |
| -30 | DFSL | 2 | Текущее количество отмеченных записей |
| -28 | MAT | 1 | Цвет признака начала/конца существующих записей |
| -27 | ARAL | 1 | Цвет записи |
| -26 | ACAL | 1 | Цвет курсора на записи |
| -25 | ARSL | 1 | Цвет отмеченной записи |
| -24 | ACSL | 1 | Цвет курсора на отмеченной записи |
| -23 |  | 21 | Вектор $edstr (#7F) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 11) |
| -4 | TYPE | 2 | Адрес процедуры, вызываемой при движении курсора по панели |
| -2 | Delay | 1 | Задержка скроллинга (0-255) / $scrol (#70) / |
| -1 | Scrol | 1 | Скорость графического вертикального скроллинга (1/2/4/8) |
| 0 |  | 8 | Стандартный вектор wt (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 10) |
| 8 |  | 12 | Шаблон-маска панели |
| 20 | FLCUR | 12 | Имя, тип и CSR файла под курсором |

Приложение 19

Коды ошибок

| № | Описание |
| --- | --- |
| 0 | нецифровой символ /a_d(#7D)/ |
| 1 | переполнение числа /a_d/ или буфера /d_a(#7C)/ |
| Драйвер дисковода |
| 6 | нет диска |
| 7 | ошибка на диске (сектор не читается/не пишется) |
| 9 | не iSDOS-диск /binit(#F)/ |
| 10 | несоответствие диска и дисковода /binit(#F)/ |
| 11 | не TRDOS-диск /tr-dos.blk/ |
| 20 | BREAK (нажат Cs/Space) - операция прервана |
| 22 | неверная таблица /junc.com/ |
| 23 | некорректный ключ /junc.com/ |
| 28 | драйвер принтера не установлен (inilp+.com) |
| 31 | запрещенное имя файла /fncor(#50)/ |
| 36 | синтаксическая ошибка (set.com) |
| 37 | нет резидентной задачи /exebat(#44), run(#48), fndev(#51), opres(#52), exeres(#53)/ |
| 39 | фоновая задача отсутствует при попытке удалить ее /l_im2(#1E)/ |
| 50 | неверное имя текстового файла для cnfg.com |
| Виртуальный диск |
| 61 | указанный блок не найден |
| 62 | реальное кол-во модифицированных блоков не соответствует значению ($QNMOD) /flush(2),modo(#2E)/ |
| 63 | сектор защищен |
| 64 | кэш защищен |
| 65 | нет места в кэше |
| 66 | чтение запрещено |
| 67 | запись запрещена |
| 72 | длина строки превышает 253 /edit.com/ |
| 79 | неверное имя устройства в командах L_S, L_Q, L_T |
| Файловая служба |
| 80 | номер файла слишком велик /opnum,putf,gname/ |
| 81 | файл не найден /find(#34),fopen(#25)/ |
| 82 | файл уже существует /crfil(#23)/ |
| 83 | это каталог! (при его удалении) /erfil, erf/ |
| 84 | каталог полон (127 файлов) /crfil, crf__ (#3B)/ |
| 85 | плохой блок описателя сегмента файла |
| 86 | нет каталога / fopen, open1 (#21) / |
| 87 | нет устройства / open (#20) / |
| 88 | файл уже удален /erfil(#24),erf__/ |
| 89 | файл защищен от удаления (erfil,erf__) |
| 92 | на диске нет требуемого непрерывного пространства /distr(#38),crfil,fadd(#2F),eadd(#31)/ |
| 93 | попытка освободить блоки за концом диска /free(#3F),erfil,erf__/ |
| 94 | переполнение блока описателя сегментов файла (85 сегментов) /fadd,fcut(#30),eadd/ |
| 97 | В TASiS – ошибка параметров для рестарта |
| 98 | нет такой функции в RST panel(#6A) |
| 99 | несоответствие номера блока в заголовке блока при попытке его модифицирования (вирт. диск) |
| Файловая служба (продолжение) |
| 100 | конец файла по длине в байтах /rpart,wpart/ |
| 101 | конец файла в блоках /qrvbl,rifle,wifle,rvblk,wvblk/ |
| 102 | файл непрерывен /fadd,fcut,eadd/ |
| 103 | добавить или удалить нулевую длину /fadd,fcut,eadd,ecut/ |
| 104 | удаление из файла фрагмента длиной больше, чем файл /fcut(#30),ecut(#32)/ |
| 105 | дальнейшее увеличение непрерывного каталога затруднительно /crfil(#23),crf__(#3B)/ |
| 106 | файл не открыт /qrvbl,rpart,wpart,rifle../ |
| 107 | Bit Map размера 0 (ошибка открытия устройства) |
| 108 | Файл в начале устройства (номер блока файла или его описателя меньше 3 для обычного диска) /qrvbl,wpart,rifle../ |
| swkey(#1A), swtyp(#1B), swblk(#1C), ldnew(#1D): |
| 121 | нет устройства |
| 122 | нет драйвера, обслуживающего данное устройство |
| Функции работы с каналами |
| 124 | неверная структура области каналов |
| 125 | нет канала /stchn(#16), delchn(#17)/ |
| 126 | канал уже есть /crchn(#18)/ |
| Уровни драйверов/устройств (set.com) |
| 130 | не хватает памяти /set.com, exebat(#44), run(#48)/ |
| 131 | нет драйвера /set.com/ |
| 132 | попытка инсталлировать 9-ый драйвер |
| 133 | попытка инсталлировать 9-е устройство данного типа |
| 135 | неправильная установка уровня |
| 138 | ошибка в рекурсивной цепочке (неверный номер канала) /rcdel (#4D)/ |
| 139 | слишком длинная командная строка /p_com(#49)/ |
| prstr(#68), tystr, xystr: |
| 140 | нет имени в массиве |
| 141 | нет строки в тексте |
| 142 | ошибка в структуре рабочей области |
| 150 | печать прервана /*.lpr/ |
| 151 | принтер не готов /*.lpr/ |
| Процедуры, работающие с блоками |
| 160 | попытка удалить из файла 0 блоков /B^DEL/ |
| 161 | попытка добавить к файлу 0 блоков /B^ADD/ |
| 162 | попытка занять на устройстве 0 блоков /distr(#38)/ |
| 163 | попытка освободить на устройстве 0 блоков /free(#3F)/ |
| 164 | попытка открепить блок с номером меньше 6 /free(#3F), erfil(#24)/ |
| Файловая служба (окончание) |
| 170 | Чтение/запись 0 байт в файл /rpart, wpart/ |
| 171 | Чтение файла запрещено /qrvbl, rpart, wpart/ |
| 172 | Запись в файл запрещена /wpart(#2A)/ |
| 222 | незагрузочный диск |
| 223 | неверный уровень вложенности каталога при печати панели /panel(#6A)/ |
| 226 | неизвестная версия TRDOS |
| 250 | неверная контрольная сумма com-файла /run, exebat/ |
| 254 | Библиотека отсутствует или не доступна в данный момент (TASiS) |
| 255 | Нет такой функции в этой библиотеке (TASiS) |

Приложение 20

Альтернативная кодировка ГОСТ

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | @ | P | ` | p | А | Р | а | ░ | └ | ╨ | р | Ё |
| 1 |  |  | ! | 1 | A | Q | a | q | Б | С | б | ▒ | ┴ | ╤ | с | ё |
| 2 |  |  | " | 2 | B | R | b | r | В | Т | в | ▓ | ┬ | ╥ | т | Є |
| 3 |  |  | # | 3 | C | S | c | s | Г | У | г | │ | ├ | ╙ | у | ε |
| 4 |  |  | $ | 4 | D | T | d | t | Д | Ф | д | ┤ | ─ | ╘ | ф | Ĩ |
| 5 |  |  | % | 5 | E | U | e | u | Е | Х | е | ╡ | ┼ | ╒ | х | ĩ |
| 6 |  |  | & | 6 | F | V | f | v | Ж | Ц | ж | ╢ | ╞ | ╓ | ц | Ý |
| 7 |  |  | ' | 7 | G | W | g | w | З | Ч | з | ╖ | ╟ | ╫ | ч | ý |
| 8 |  |  | ( | 8 | H | X | h | x | И | Ш | и | ╕ | ╚ | ╪ | ш | ° |
| 9 |  |  | ) | 9 | I | Y | i | y | Й | Щ | й | ╣ | ╔ | ┘ | щ | • |
| A |  |  | * | : | J | Z | j | z | К | Ъ | к | ║ | ╩ | ┌ | ъ | · |
| B |  |  | + | ; | K | [ | k | { | Л | Ы | л | ╗ | ╦ | █ | ы |  |
| C |  |  | , | < | L | \ | l | ¦ | М | Ь | м | ╝ | ╠ | ▄ | ь | № |
| D |  |  | - | = | M | ] | m | } | Н | Э | н | ╜ | ═ | ▌ | э | ¤ |
| E |  |  | . | > | N | ^ | n | ~ | О | Ю | о | ╛ | ╬ | ▐ | ю | ▪ |
| F |  |  | / | ? | O | _ | o | © | П | Я | п | ┐ | ╧ | ▀ | я |  |

Приложение 21

Некоторые коды клавиш, формируемые драйвером клавиатуры

| Код | Клавиша | Функция |
| --- | --- | --- |
| #04 | CS/3 | Ins/Ovr |
| #05 | CS/4 | Home |
| #06 | CS/2 | BIG/small |
| #07 | CS/1 | Рус/Lat |
| #08 | CS/5 | Left |
| #09 | CS/8 | Right |
| #0A | CS/6 | Down |
| #0B | CS/7 | Up |
| #0C | CS/0 | Delete |
| #0D | ENTER | ENTER |
| #0E | CS/SS | Macro |
| #0F | CS/9 | End |
| #10 | SS/A | PgDn |
| #11 | SS/ENTER | Prefix |
| #12 | SS/SPACE | Prefix |
| #13 | SS/W | Erase |
| #14 | SS/E | Insert |
| #15 | SS/Q | PgUp |
| #16 | CS/SPACE | Break |
| #17 | CS/ENTER | Tabulator |

Приложение 22

Структура описателя сегмента сегментированного файла

Описателем сегментов служит 0-й блок файла (его номер указан в FSDBN см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9). Назначение его байтов следующее:

| Смещение | Длина | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Количество сегментов в файле (длина сегмента - 3 байта) |
| сегмент 0 |
| 1 | 2 | Блок начала сегмента файла |
| 3 | 1 | Количество блоков в сегменте (1-255) |
| сегмент 1 |
| 4 | 2 | Блок начала сегмента файла |
| 6 | 1 | Количество блоков в сегменте (1-255) |
| ... |
| ... | ... | ... |
| сегмент N (max 84) |
| N·3+1 | 2 | Блок начала сегмента файла |
| N·3+3 | 1 | Количество блоков в сегменте (1-255) |

В файле не может быть больше 85 сегментов (85·3+1=255 байт + 1 байт количество сегментов = 256 байт), так как описатель сегмента занимает только один блок (256 байт). При попытке добавления 86-го сегмента выдаётся ошибка 94. Уменьшить сегментированность файла можно при помощи копирования файла.

Приложение 23

Структура даты в системе iS-DOS

Дата задаётся двумя байтами. Дата находится в описателе любого файла (смещение +30 FDATE см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9), на 0-м блоке любого устройства (байт +30 см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и в самой системе (см. рестарт $g_com (#45), вектор в HL', смещение -3).

Структура даты:

| Смещение: из описателя/вектора g_com |
| --- |
| +31(-2) | +30(-3) |
| старший байт | младший байт |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| год-80 | месяц | число |

;Перенос даты в систему из 0-го блока устройства:

;BUFF - буфер, куда загружен 0-й блок устройства

# LD C,$g_com

# RST 16

# EXX

# DEC HL

# DEC HL

# LD DE,(BUFF+30)			;дата

# LD (HL),D								;младший байт

# DEC HL

# LD (HL),E								;старший байт

# ;Перенос даты из системы в описатель файла:

# LD C,$g_com

# RST #10

# EXX

# DEC HL

# DEC HL								;-2

# LD D,(HL)

# DEC HL								;-3

# LD E,(HL)							;DE - дата

# LD (OPIS+30),DE		;смещение +30 от начала описателя файла

# Приложение 24

Структура драйвера винчестера:

| Смещение | Длина | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | INST | инсталляция драйвера на устройство в регистре A (A=0..7) |
| 2 | 2 | READ | процедура чтения блока с винчестера |
| 4 | 2 | WRITE | процедура записи блока на винчестер |
| 6 | 2 | INIT |  |
| 8 | 1 | SCCSR | #84 |
| 9 | 1 | DRCSR | #04 |
| 10 | 2 | OFIM2 | #0000 |
| 12 | 1 | TPSYS | #FC - признак драйвера HDD |
| 13 | 1 | QRDWR | #04 - число попыток чтения/записи |
| 14 | 2 | TMBUF | =#0000 Буфера нет |
| 16 | 1 | HEAD | количество головок винчестера |
| 17 | 1 | SECTOR | количество секторов на дорожку у винчестера |
| 18 | 2 | DEV A | начальный трек для устройства A |
| 20 | 2 | DEV B | начальный трек для устройства B |
| 22 | 2 | DEV C | начальный трек для устройства C |
| 24 | 2 | DEV D | начальный трек для устройства D |
| 26 | 2 | DEV E | начальный трек для устройства E |
| 28 | 2 | DEV F | начальный трек для устройства F |
| 30 | 2 | DEV G | начальный трек для устройства G |
| 32 | 2 | DEV H | начальный трек для устройства H |
| 34 | 2 | HS | HEAD·SECTOR·2 |
| 36 | 2 | TRACK | количество треков винчестера |
| 38 | 2 |  | начальный трек текущего устройства |
| 40 | 1 | SDH | SDH-регистр винчестера (маска MASTER/SLAVE) #A0 - MASTER |
| 41 | 2 | STBY | Время до выполнения команды StandBy в 1/50 секунды1 |
| 43 | 2 |  | Не задействованы (#0000) |
| 45 |  |  | Тут начинается процедура работы с режимом Stand by. Первая команда в ней - LD HL,xxxx (код #21, xx, xx). По наличию кода #21 по смещению 45 от начала драйвера программа ide_tune определяет поддержку в драйвере режима Stand by1 |
| Байты 16-42 устанавливаются программой ide_tune.com (более подробно см. help-файл к программе) Более подробно о назначении байтов 0-14 можно узнать в ПРИЛОЖЕНИИ 4 |
| 1Используется только в драйверах с поддержкой включения режима Standby |