Специальная версия TASiS VEGA (v.6.10)

Первая полностью рабочая версия создана 16 декабря 2006 года.

В память о нашем товарище Владе Сотникове, проектное название версии было изменено.

Создана в качестве эксперимента. Отличается от TASiS EX увеличенным кол-вом блочных устройств. Эта система работает с 16-ю блочными устройствами.

В версии вынужденно изменены имена каналов для всех устройств.

Так для блочных устройств выделены каналы #00-#0f (#f0-#ff)

Для устройств вывода выделены каналы #10-#17 (#e8-#ef)

Для устройств ввода выделены каналы #18-#1f (#e0-#e7)

Для резидентов - #d0-#df

Пользовательские каналы теперь ограничены - #20-#cf !!!!

Как видите, большинство каналов просто передвинуты со смещением 8, что позволило увеличить кол-во блочных устройств на 8!

К сожалению, это не может не снизить совместимость с предыдущими версиями в некоторых (!!!) утилитах. В основном тех, которые работают с именованными каналами.

Например – поиск канала резидента начинается в процедурах с канала #d8, а теперь надо с  #d0!!

На момент написания к версии адаптирована только set.com и некоторые другие.

Теперь и  переключение каналов вывода на экран (tv.com и edit.com) должно быть более корректным –

Сначала проверить текущий канал, посмотреть его номер – бит 4.

Повышение требований новой системы к размеру и кол-ву переменных вынудило, ради экономии памяти отказаться от некоторых функций – например функции выбора устройства по горячей клавише в меню выбора устройств. Размер таблицы для 16*3 горячих клавиш был бы слишком велик.

Увеличение кол-ва блочных устройств потребовало увеличение размера таблиц модиф. Блоков и таблицы размера блочных устройств. Адреса их изменились. Правда, некоторые из них формально зарегистрированы в документации, например  QNMOD – 8 байт тек. Кол-ва модиф. Блоков на 8-ми бл. Устройствах. Понятно, что 16 байт там уже не уместились бы.

Насколько наличие этих переменных важно для пользователей – большой вопрос. Скорее их можно считать внутрисистемными и располагать где удобно. Я не встречал утилит, прямо использующих эти переменные.

Для кодеров простейшим средством выявления признаков системы VEGA может  быть проверка текущего канала устройства вывода. Пример:

Ld c,#12  ;получить вектор символьного уст-ва вывода

Rst #10    ;выполним

Ret c        ;выход при ошибках

;в ак. – номер канала !

ld b,a  ;- сохраним,если надо

And #10   ;проверим бит 4 !!!

Jr z,NOVEGA  ; сброшен – значит обычный канал iS-DOS (TASiS EX и ниже)

ld a,b ;берем полученный канал

;обновляем, если надо

; иначе TASiS VEGA !!!!!!!

В версии также изменены адреса уровней SHELL.SYS WIND.SYS – в основном это сделано для «защиты» процедур. Теперь удаление уровня SHELL.SYS (совершенно бесполезное) не приведет к потере процедур, так как его длина формально равна 64 батам.

Новая система требует адаптации :

Set.com – сделано.

Dev.com – сделано.

Create.com

Eliminat.com– просто правленое без адаптации.

Tv.com – сделано.

Edit.com – просто правленое без адаптации.

*****************************************************************************

16 декабря 2006 года            Корсунин Ю.А.

*****************************************************************************